Příloha č. 1 Výzvy - Specifikace předmětu  veřejné zakázky

Závazné podmínky dané zadavatelem, jejichž splnění je podmínkou

pro výběr dodavatale, nedílná součást kupní smlouvy– technická specifikace předmětu dodání (Příloha č. 1 návrhu smlouvy)

22 ks kompletních počítačů pro GIS (myš, klávesnice, monitor)

Maximální cena za jeden kus  je 22 850 Kč včetně DPH

Specifikace jednotlivého kusu

CPU minimálně 7300 bodů dle www.cpubenchmark.net

RAM min. 8GB DDR4 a 7200MB/s dle www.memorybenchmark.net

SSD disk min. 256 GB SATA III

OS plně kompatibilní se stávající SW infrastrukturou ve verzi pro připojitelný do domény

VGA Integrovaná min 1,5,GB sdílené paměti

MultiCard Reader 24in1 USB 2.0 3,5“

Klávesnice a myš USB

Provedení case AiO – all in one

LED LCD min. 23,8´ wide, IPS, Full HD , LED, matný, audio

v případě záruční výměny HDD zůstane zákazníkovi i původní vadný disk

Sluchátka s mikrofonem

Dovoz, instalace, konfigurace v místě u zákazníka

Dataprojektor 1 ks

Maximální cena  je 18 600 Kč včetně DPH

Technologie
Projekční systém             Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel                           min.0,67 palců s MLA (D10)

Obraz
Barevný světelný výstup
min. 3.800 lumenů- 2.440 lumenů (ekonomický)
Bílý světelný výstup min.  3.800 lumenů - 2.440 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení  min.WUXGA, 1920 x 1200, 16 : 10
Vysoké rozlišení (HD) Full HD
Poměr stran obrazu 16 : 10
Kontrastní poměr 15.000 : 1
Zdroj světla lampa
Lampa  UHE, 210 W, 6.000 h životnost, 12.000 h životnost (v úsporném režimu), nebo vyšší
Korekce lichoběžníku auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 ° nebo lepší
Editace videa min.10 bitů
2D vertikální obnovovací frekvence 50 Hz - 85 Hz
Reprodukce barev        min. až 1 miliarda barev

Optika
Projekční poměr min. rozsah 1,39 - 2,23:1 
Zoom Manual, faktor: 1,6
Objektiv Optika
Úhlopříčka promítaného obrazu min. 30 palců - 300 palců
Projekční vzdálenost (wide/tele) od 1,79 m - 2,89 m ( 60 palců displej) nebo parametry  lepšíClonové číslo projekčního objektivu min. 1,5 - 1,9
Ohnisková vzdálenost rozsah min. 20,3 mm - 32,5 mm
Ostření  alespoň Manuální
Posun 10 : 1

Možnosti připojení
Funkce USB Display 3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní –minimální požadavky USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), kompozitní vstup, Komponentní vstup (2x), S-Video vstup, RGB vstup (2x), audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), MHL, vstup pro mikrofon
Připojení chytrého zařízení Ad-hoc / infrastruktura

plátno: 1 ks

Maximální cena za jeden kus  je 4 000 Kč včetně DPH

Nástěnné projekční plátno

Popis produktu

Matný bílý povrch plátna 
Lze namontovat na zeď i na strop
Rozměr: 2400 mm x 1600 mm, nejlépe možná odchylka je do + 100 mm
Úhlopříčka projekční plochy: vyplývá z rozměru, nejlépe 277 cm  
Promítací plocha má formát 16:10

Tablet 5 ks

Maximální cena za jeden kus  je 6 000 Kč včetně DPH

Popis produktu

CPU  minimálně 5000 bodů na www.androidbenchmark.net

display – dotykový minimálně 10´´ 1280*800 IPS

RAM minimálně 2GB

eMMC min. 32 GB

GPS

Wifi

Bluetooth

minimálně 1* micro USB,microSD

webkamera min 2 Mpx + 5Mpx

baterie min 7000 mAh

Software – základní (Android - nabídněte)

Multifunkční zařízení

Maximální cena za je 27 600 Kč včetně DPH

A4 , barevný laser, multifunkce:

Formát skenovací plochy : A4

Tisková rychlost
Barevné: min. 20 stran/minutu
Černobílá: až 20 stran/minutu
Standardní funkce: Kopírování, Email, faxu, Tisk, Skenování
Oboustranný výstup : ANO
Držák dokumentů : Jednoprůchodový automatický oboustranný podavač dokumentů
Konektivita: Ethernet 10/100/1000 Base-T, Vysokorychlostní rozhraní USB

Tiskové jazyky: PCL6 / PCL5e

Skenování
Formát pro skenování: JPEG, Linearizovaný formát PDF (nastavitelné pomocí integrovaného webového serveru), PDF, PDF/A, Heslem chráněné PDF, Prohledavatelné PDF, TIFF, XPS
Skenovací ovladače : TWAIN, WIA (Network only)
Úložiště naskenovaných dokumentů : Scan to Network (via FTP/SMB), Skenování na USB, Skenování do emailu

Zabezpečení
Bezpečnostní funkce : 256-bit šifrování, Přístupové prvky, Kontrolní přihlášení, Automatické vytvoření sebe-podepsaného certifikátu, Ověření cesty certifikátu, Nastavení odvolání certifikátu